Zadání projektu – Tlak v kapalinách

Časový plán:

Zadání projektu, přidělení funkcí, časový a pracovní plán –

Vlastní práce –  4 vyučovací hodiny

Prezentace

Kontrola pracovních listů

Test a odevzdání portfólií ke kontrole

- Pracovní list strana. 2 – To co bych měl umět zpaměti

- Pracovní list strana č. 3až 4  Z těchto pracovních listů pochopíme a seznámíme se s přenášením tlaku v kapalinách

- Pracovní list strana č. 5   Stránka je určena k řešení příkladů z učebnice

- Pracovní list strana č. 6 - 8 Zde zjistíme závislost gravitační síly a tlaku kapaliny

- Pracovní list strana č. 9   Stránka je určena k řešení příkladů z učebnice

- Pracovní list strana č. 10   Hodnocení a sebehodnocení práce.

Plán naší práce

- vyučovací hodina:

- vyučovací hodina:

- vyučovací hodina:

- vyučovací hodina:

Základní východiska

Nový slovníček pojmů:

základní vlastnosti

kapalin

tlak v kapalině

vztahy

Pascalův zákon

vyjádření Pascalova zákona na hydraulických zařízeních:

hydrostatický tlak

tlaková síla kapaliny

hydrostatický paradox

volná hladina

spojené nádoby,

Tlak v tekutinách může být vyvolán:

|  | A) vnější silou prostřednictvím pevného tělesa, které je s tekutým tělesem v přímém styku |
| --- | --- |
|  | B) účinkem gravitační síly Země na kapalinu |

A) vnější silou prostřednictvím pevného tělesa

Jak se přenáší tlak v kapalině, si doma sám nebo sama ověř jednoduchým pokusem.

Potřeby: plastová láhev (1,5 l průhledná) s uzávěrem, opatřená otvory

Příprava a provedení: V horní části láhve vytvoříme horkým hřebíkem o průměru cca 2 mm dvě řady otvorů. Láhev nejprve naplníme vodou pod otvory, potom ji uzavřeme a překlopíme. Po mírném zmáčknutí stěn láhve vystřikuje voda do všech směrů vždy přibližně stejně prudce a vždy kolmo ke stěně nádoby.

| Podobný pokus můžeme provést se skleněnou baňkou, ve které jsou malé otvory. Pístem tlačíme tlakovou silou F na vodu. Voda vystřikuje nejen ve směru působení síly, ale všemi směry a vždy kolmo k nádobě. |  |
| --- | --- |
| Výsledky pokusu shrnuje Pascalův zákon |  |

Jak Pracují hydraulická zařízení?

Pascalův zákon je základem hydraulických zařízení, která využívají přenosu tlaku a tím i tlakové síly od jednoho pístu k druhému. Velikostí pístu se dá ovlivnit i velikost tlakové síly.

Hlavní částí hydraulického zařízení jsou spojené válcové nádoby s různým průřezem u dna spojené trubicí. Oba válce i trubice jsou vyplněny kapalinou, která je uzavřena pohyblivými písty.

Jak lze vyjádřit Pascalův zákon na hydraulickém zařízení?

|  |  |  | = |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Napište, kde se využívá hydraulických zařízení:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Jak řešit příklady?

Vodní lis má písty o obsahu 6 cm2 a 10 cm2. Jak velkou tlakovou silou působí voda na velký píst, působí-li na malý píst tlaková síla 240 N?

| F1 = | 240 N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 = | 6 cm2 | = | 0,0006 m2 |  |
| S2 = | 10 cm2 | = | 0,001 m2 |  |

F2 = ?

| F1 | = | F2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  | S2 |  |  |
| F2 | = | F1 . S2 |  |
|  |  | S1 |  |
| F2 | = | 240 . 0, 001 |  |
|  |  | 0, 0006 |  |
| F2 | = | 400 N |  |

Vyřešte příklady v učebnici na straně: 105/2 – 4, 108/1 – 3, 109/4 - 7

B) účinkem gravitační síly Země

Jaký je účinek gravitační síly Země na kapalinu? Zkus si další pokusy.

| Potřeby: | plastová láhev (1,5 l průhledná) opatřená otvory s uříznutým dnem, nálevka, igelit připevněný gumičkou na místo dna |
| --- | --- |
|  | sklenička, dutý válec, destička |

Provedení a pozorování:

| Při prvním pokusu odřízneme dno lahve a na jeho místo upevníme gumičkou igelit. Nalijeme vodu do lahve. Horkým hřebíkem propíchneme otvory na lahvi. Pak pokračujeme ve vlévání vody. |  | Při druhém pokusu nalijeme do skleničky vodu. Na jeden konec dutého válce přitiskneme destičku. Přidržíme ji rukou a ponoříme válec s destičkou do vody. Destička od válce neodpadne. |
| --- | --- | --- |
|  | Co pozorujeme? |  | Proč? |
| 1) | při lití vody do lahve se blána z igelitu prohne |  |  |
| 2) | voda vytéká ze všech otvorů kolmo na stěny válce |  |  |
| 3) | voda udrží destičku u válce |  |  |
| Jaký je závěr provedených pokusů? |

V důsledku působení ……………………………….. působí kapalina v nádobě v klidu tlakovou silou kolmo na dno nádoby, na stěny nádoby a na plochy ponořené v kapalině.

Jak určíme velikost tlakové síly?

| F = …….. |  | Tlaková síla roste s hloubkou, závisí na obsahu plochy, na kterou kapalina působí a hustotě kapaliny. |
| --- | --- | --- |
|  |  | S | = |
|  |  | h | = |
|  |  |  | = |

Co je hydrostatický paradox?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Toto paradoxní zjištění udělal fyzik B. Pascal v 17. století

Hydrostatický tlak

Gravitační síla Země vyvolá v kapalině tlakovou sílu F. Tlaková síla vyvolá v klidné kapalině hydrostatický tlak.

|  | označení | = |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | jednotka | = |  |
|  | Jak určíme ph? |  | p = F : S | F = Shg |
|  |  |  | ph = |  |

O působícím tlaku v kapalině se můžeme přesvědčit jednoduchým pokusem. Trubičku ponoříme do kapaliny, s rostoucí hloubkou se voda stále více prohýbá do dna trubice.

### K měření tlaku se používají: ………………………………………………………………

### ………………………………………………………………………………………………….

Místa o stejném hydrostatickém tlaku se nazývají hladiny. Hladina o nulovém hydrostatickém tlaku je na volném povrchu kapaliny a nazývá se volná hladina.

Na základě hydrostatického tlaku lze vysvětlit podstatu spojených nádob. Spojené nádoby jsou nádoby, které jsou u dna spojeny trubicí. Jejich tvar může být jakýkoli. Nalijeme-li do

těchto nádob kapalinu o stejné hustotě, pak se hladina ve všech  ………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Co nazýváme společnou hladinou?

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………….

Vyřešte příklady v učebnici na straně: 113/1 – 3, 114/4 - 9

Hodnocení a sebehodnocení

Jak se mi pracovalo ve skupině, jak jsem si plnil/a přidělenou funkci? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Co jsem pro úspěch projektu udělal/a já __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Co nového jsem objevil/a, čemu rozumím ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Poznámky (co chci ještě sdělit) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________