Zadání projektu – Elektrická práce, výkon

Časový plán:

Zadání projektu, přidělení funkcí, časový a pracovní plán –

Vlastní práce – 3 vyučovací hodiny

Prezentace

Test a odevzdání portfólií ke kontrole

- Pracovní list strana č. 2, 3 – To co bych měl umět zpaměti

- Pracovní list strana č. 4-6 Seznámení  a procvičení pojmů práce, výkon, účinnost

Plán naší práce

- vyučovací hodina :

- vyučovací hodina :

- vyučovací hodina :

###### Skupina a funkce:

vedoucí:

zapisovatel:

Mluvčí:

Elektrická energie

Značka:		Jednotka:			Odvozené jednotky:

Vztah pro výpočet:

Elektrická práce:

Značka:		Jednotka:			Odvozené jednotky:

Vztah pro výpočet:

Výkon elektrické energie:

Značka:		Jednotka:			Odvozené jednotky:

Vztah pro výpočet:

Zjisti doma el. příkon 5 různých el. spotřebičů (např. televize, počítač, lednička, rychlovarná

konvice, pračka atd.). Uspořádej je podle velikostí příkonů.

| Spotřebič | Příkon |
| --- | --- |

Vyber si z tabulky 1 el. spotřebič, který používáš nejčastěji (např. televize nebo počítač).

a) Kolik hodin průměrně denně je zapnutý?………………..

b) Vypočítej spotřebu el. energie za rok.

c) Zjisti, kolik doma platíte za 1 kW h……………………….

d) Vypočítej, kolik zaplatíš za spotřebovanou el. energii za rok.

Vypočítej, kolik korun doma ušetříte za rok, jestliže nahradíte 5 klasických 100W žárovek

úspornými 18W zářivkami. Žárovky budou svítit průměrně 4 hodiny denně. Počítej, že za klasickou žárovku zaplatíš asi  20Kč, za úspornou žárovku asi 200Kč.

PŘ1. Rychlovarná konvice má příkon 2 000 W a je připojená k el. napětí 230 V.

a) Jaký proud prochází topným tělesem konvice?

b) Vypočítej, za jak dlouho se ohřeje 1 litr vody teploty 15 °C na teplotu 100 °C.

Předpokládáme, že tepelná výměna nastane pouze mezi topným tělesem a vodou

PŘ2.Žárovka je připojena ke zdroji napětí 6 V a prochází  jí proud 300 mA. Jaký je příkon žárovky?

[1,8 W] 5

PŘ3: Elektrický polštář připojený na nejvyšší stupeň vyhřívání má při napětí U = 220V příkon P = 15W. Jaký je odpor polštáře? Jaký proud jím prochází? Kolik elektrické energie spotřebuje za 10 hodin provozu?

PŘ4:Jaký proud prochází malým ponorným vařičem s údaji 220V / 500W. Za jaký čas zahřeje tento vařič 1kg vody z 100C na 1000C. ( Ztráty neuvažujte )

PŘ 5: Kolika ampérovou pojistku třeba zapojit na ochranu elektrického vedení, ve kterém při napětí 220V je paralelně zapojených 10 žárovek 100W/220V. (zaokrouhli na celé ampéry.)

PŘ6: Výtah o hmotnosti 1,2 tuny se za 0,5 min. dostal do výšky 15m. Napětí na svorkách elektromotoru, který zvedal výtah je 230V. Určitě proud procházející elektroměrem!(Ztráty zanedbáváme.

Referát: Elektrická náročnost domácnosti. Podle zadání zpracuj  referát na roční spotřebu el. spotřebičů, které využíváte v domácnosti.

Vypočti příklady:

Uč. Str. 163/ U1, U2,  str. 164/ U3  str. 165/6, 7, 8

Hodnocení a sebehodnocení

Jak se mi pracovalo ve skupině, jak jsem si plnil(a) přidělenou funkci? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Co jsem pro úspěch projektu udělal(a) já __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Co nového jsem objevil(a), čemu rozumím ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Poznámky (co chci ještě sdělit) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________